## Slide 1
Ochrana před úrazem elektrickým proudem

## Slide 2: Metodika:
Žáci se seznámí s normou uvádějící nebezpečné napětí a nebezpečný proud.
Žáci vyjmenují některé spotřebiče používané v domácnosti a řeknou na jaké napětí jsou připojeny.
Žáci diskutují o bezpečnostních předpisech a zásadách, které je nutno dodržovat, abychom předešli možnému úrazu el. proudem.
Žáci vysvětlují postup první pomoci při úrazu el. proudem.

## Slide 3: Bezpečné napětí, bezpečný proud:
normy uvádějí jako bezpečné stejnosměrné napětí nejvýše 25 V, střídavé nejvýše 12 V,
tato hodnota odpovídá vlhkému prostředí, kde je nebezpečí úrazu větší
za bezpečný proud pro člověka se v normách uvádí 25 mA u stejnosměrného, 10 mA u střídavého proudu,
je to proud, který by při průchodu lidským tělem neměl znamenat ztuhnutí svalů na rukou, křeče, poranění, popálení, poškození některých orgánů, selhání srdce, popř. smrt

## Slide 4: Spotřebiče v domácnosti:
Doma používáme el. spotřebiče na střídavé napětí 230 V, některé spotřebiče, např. dílenské stroje, akumulační kamna nebo el. sporák jsou na 400 V
To jsou hodnoty napětí životu nebezpečná

## Slide 5: Zásuvky 230 V/16A a 380 V/32A
Při vytahování netahat za šňůru, ale za zástrčku!
Dvoupólové vidlice bez ochranného kontaktu se používají např. u přístrojů ochranné třídy III (malé proud) a v nevodivém prostředí.

## Slide 6: Bezpečnostní předpisy a zásady:
Nedotýkáme se odkrytých el. zařízení, vnitřních částí zásuvek, patic zásuvek, svorek motorů apod., nikdy nestrkáme drobné předměty do el. zásuvky.
Nedotýkáme se mokrou rukou el. zařízení ani vypínačů nebo el. šňůry připojené k zásuvce.
Jsme-li ve vodě (např. ve vaně) nebo na mokré podlaze nebo na vlhkém povrchu země, zásadně nepoužíváme jakýkoliv el. spotřebič ani se nedotýkáme vypínačů.
zranění el. proudem

## Slide 7: Bezpečnostní předpisy a zásady:
El. spotřebič zásadně přemisťujeme odpojený od zásuvky.
El. spotřebič zapojujeme do zásuvky vypnutý.
Nikdy nepoužíváme spotřebič se šňůrou, která má poškozenou izolaci.
Vyměňujeme-li vadnou žárovku ve svítidle, vždy nejprve svítidlo odpojíme ze zásuvky.
Vyřadíme z provozu el. zařízení, které probíjí na kostru, přehřívá se, je cítit po spálenině.

## Slide 8: Bezpečnostní předpisy a zásady:
Vadné el. spotřebiče svěříme do opravy odborníkům, nezasahujeme do opravy přístroje.
Dbáme nápisů a značek na el. rozvodech nebo dalších el. zařízeních.
Nehrajeme si v blízkosti el. vedení, nelezeme na sloupy nebo stožáry el. vedení, ani v jejich blízkosti nepouštíme draky.
Za mimořádných okolností, např. po vichřici, může být porušeno el. vedení. Nesmíme se dotýkat drátů spadlých na zem ani se k nim přibližovat.

## Slide 9: První pomoc při úrazu el. proudem:
Nejprve přerušíme el. proud vypnutím hlavního vypínače, jističe, vytažením ze zásuvky apod.
Nejde-li přerušit el. obvod, odsuneme vedení nevodivou tyčí.
Zasaženého vytáhneme z nebezpečného místa.
Nedotýkáme se holou rukou těla postiženého, vlhkých částí jeho oděvu ani kovových předmětů spojených s tělem postiženého.
Jde-li o úraz vysokým napětím, je riziko ohrožení pro zachránce velké, a proto by první pomoc měl provádět jen odborník.
Po vyproštění raněného z dosahu proudu zkontrolujeme tep a dech, a je-li třeba, ihned zahájíme masáž srdce a umělé dýchání. Zavoláme záchrannou službu.
Podrobněji: https://slideplayer.cz/slide/2961847/

## Slide 10: Popáleniny
Popáleniny 1. stupně
Kůže je zarudlá a bolestivá.
Popálené místo zchlaďte proudem studené vody (u dospělých alespoň 10 minut, u dětí 1–2 minuty). Chlazení přináší okamžitou úlevu od bolesti a často zabrání vzniku popáleniny 2. stupně.
Pokud si popálíte ruku, ihned si sundejte prsteny, náramky a hodinky, protože dojde k otoku popáleného místa.
Popáleninu ošetřete přípravkem určeným na popáleniny.
Popáleniny 2. stupně
Kůže je zarudlá, bolestivá a tvoří se na ní puchýře.
Popálené místo zchlaďte proudem studené vody (u dospělých alespoň 10 minut, u dětí 1–2 minuty).
Puchýře nikdy nepropichujte, mohli byste ránu infikovat.
U menších popálenin použijte vlhké krytí nebo náplast na popáleniny.
U větších popálenin překryjte postižené místo sterilním obvazem a vyhledejte lékaře.
Popáleniny 3. stupně
Kůže je bílá, nebolestivá. Zasaženy bývají i hlubší vrstvy podkoží.
Popáleniny 4. stupně
Kůže i tkáně pod ní jsou zuhelnatělé a zcela zničené.
V případě popálenin 3. a 4. stupně zajistěte co nejrychlejší transport popáleného do nemocnice.

## Slide 11: Doporučený zdroj, Použité zdroje: https://docplayer.cz/931178-Znacky-a-informace-na-elektrickych-spotrebicich.html
http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/335-ochrana-pred-urazem-elektrickym-proudem
doc. RNDr. Růžena Kolářová, CSc., PaedDr. Jiří Bohuněk, Fyzika pro 9. ročník základní školy, nakladatelství Prometheus, 2008, ISBN 978-80-7196-193-2.
galerie office
http://www.epomed.cz/wp-content/uploads/2010/09/fig-3-02.jpg [cit: 2011-12-14]
http://www.infoenergie.cz/web/galerie/obrazky/1157617352-v.jpg [cit: 2011-12-14] http://www.akumulacky.net/kamna2.jpg [cit: 2011-12-14]